KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Wola Sufczyńska w km 0+000 ÷ 0+620

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0,620 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31 -0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm z zał. i wywiezieniem na odkład | m | 7 |  |  |
| 2.2 | D.01.02.04 | KNR 02-31 -0816-01-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm z zał. i wywiezieniem na odkład | m | 8 |  |  |
| 2.3 | D.03.02.01 | KNR 02-33 -0601-01-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm na ławie gr. 20 cm z kruszywa łamanego | m | 16 |  |  |
| 2.4 | D.03.02.01 | KNR 02-31 -0605-05-00 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt | 4 |  |  |
| 2.5 | D.03.02.01 | KSNR 00-06-0605-06-00 | Przepusty rurowe – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 8 |  |  |
| 2.6 | D.03.02.01 | KSNR 00-06-0605-03-00 | Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 2 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0103-04-00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV | m² | 3335,35 |  |  |
| 3.2 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 3335,35 |  |  |
| 3.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 1473 |  |  |
| 3.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06 – 0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 1862,35 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 3211,35 |  |  |
| 4.2 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 3211,35 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | 3149,35 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.01 | KNR 02-01-0202-05-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii III ( uzupełnienie poboczy ) | m³ | 310 |  |  |
| 5.2 | D.06.03.01 | KNR 02-01-0214-02-01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV ( Krotność 8,0 – 4 km ) | m³ | 310 |  |  |
| 5.3 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m² | 930 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| ROWY |
| 6.1 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | 124 |  |  |
| 6.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku o drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV ( krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | 124 |  |  |
|  | Razem rowy |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 7.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 12 |  |  |
| 7.3 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średnie, folia II generacji ). | szt | 14 |  |  |
|  | Razem oznakowanie |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |